## Slide 1
汇报人：黄成梓
时间：05月21日
实时目标跟踪系统
汇报展示

## Slide 2
CONTENTS
目录
系统功能与设计
系统实现与展示
核心算法
实验分析与结论
System Function and Design
System Implementation and Display
Core Algorithm
Experimental Analysis and Conclusion
01
03
02
04

## Slide 3
系统功能与设计
System Function and Design
01

## Slide 4
01 系统功能与设计
以Kernelized Correlation Filters算法为基础，通过提取HOG特征、颜色直方图特征或边缘特征，更新视频中的每一帧对应的跟踪器状态和ROI，在前端网页中实时显示视频，并同时展示对用户选定的目标跟踪结果。
功能：

## Slide 5
系统框架图：
01 系统功能与设计

## Slide 6
核心算法
Core Algorithm
02

## Slide 7
一.论文公式推导
02 核心算法

## Slide 12
二.算法原理图
02 核心算法

## Slide 13
系统实现与展示
System Implementation and Display
03

## Slide 14
用户交互界面：
通过OpenCV库的selectROI函数实现，用户可以在视频上手动选择ROI。
2. 目标跟踪展示界面：
通过Flask框架实现，从而在网页上实时展示视频流，跟踪目标区域。
此外，将展示界面集成到网页端更有利于进行后续功能的扩展。
界面实现：
03 系统实现与展示

## Slide 15
效果展示：
03 系统实现与展示

## Slide 16
系统分析与结论
Experimental Analysis and Conclusion
04

## Slide 17
原始的KCF算法没有内建的尺度适应机制，而尽管我在代码尝试通过在不同尺度上进行搜索来处理尺度变化，但这种方法并非很高效。
在实际应用中，目标的尺寸可能因距离变化而显著变化，这需要更复杂的尺度估计机制。
在复现算法时，特征提取每帧都完整运行，没有利用上一帧的计算结果，可能会导致不必要的计算重复，降低效率。
FFT和IFFT操作在高维数据上非常消耗资源。我在代码中没有加入优化措施，如利用GPU加速，可能导致在大规模数据集上实时跟踪时性能下降。
尺度不变性
特征提取效率
参数硬编码
04 系统分析与结论
代码实现的不足：
KCF跟踪器中很多关键参数（如高斯带宽、正则化参数等）都是硬编码的。
性能优化

## Slide 18
尺度和旋转不变性
原始的KCF算法不具备处理尺度变化和目标旋转的能力。
当目标快速移动或摄像头角度变化的情况下，跟踪的效果并不好。
遮挡处理
当跟踪的目标被遮挡后，KCF算法可能会丢失目标或错误地跟踪到其他对象。
背景干扰
KCF依赖于背景中特征的稳定性，如果背景中有相似的重复纹理或其他干扰物，可能会导致跟踪精度下降。
04 系统分析与结论
KCF算法的不足：

## Slide 19
结论：
04 系统分析与结论
KCF算法使用FFT（快速傅里叶变换）来进行核相关计算，这大大加快了计算速度，使得算法可以在接近实时的情况下运行；通过利用核技巧，KCF能够有效处理线性不可分的数据，提高跟踪的准确性，核方法使得特征在更高维的空间内进行比较，从而更好地区分目标与背景。
KCF算法利用了整个历史序列的信息来预测目标的当前状态，使其在处理快速运动和部分遮挡的目标时显示出较好的鲁棒性。然而，对于更复杂或动态变化的场景，如多目标跟踪、高度遮挡或目标尺寸快速变化的情况，KCF算法的跟踪效果比较有限。

## Slide 20
Thanks!